## Slide 1: Modulación en Amplitud

## Slide 2
1.1 Modulación CW.
1.2 Modulación lineal AM.
Contenidos

## Slide 3
Modulación CW
Notes: 3

## Slide 4
Se aplica en general a sistemas analógicos como se presenta en la figura:
Modulación CW

## Slide 5
Figura 1 Sistema de comunicación analógico
Modulación CW

## Slide 6
Necesidad de la modulación:
Desde el desarrollo de la antena por H. Hertz a mediados del S. XIX varios fueron los intentos por transmitir información en base a las predicciones de Maxwell según el cual los voltajes y corrientes de las líneas de Tx podían traducirse a ondas electromagnéticas OEM. En realidad las dimensiones de las antenas debían ser del orden de la longitud de onda aprox. /4
Modulación CW

## Slide 7
Cuando G. Marconi inventó la radiocomunicación a fines del S.XIX, enviando las 1ras señales radio telegráficas usando tonos de alta frecuencia sentó las bases de la modulación analógica y digital.
Ejemplo 1: Estime las dimensiones de las antenas para transmitir señales de 1 KHz y 1 MHz.
Solución:
Modulación CW

## Slide 8
fm  frec. máxima
Figura 2 Modulación CW
Modulación CW

## Slide 9
Modulación CW (Continuos Wave = Onda continua):
Consiste en la variación de un parámetro de una señal senoidal de alta frecuencia fc(t)=Acos(wct+) en función de la señal mensaje f(t).
Tipos de modulación:
Modulación AM
Modulación FM
Modulación PM
Modulación CW

## Slide 10
Modulación en amplitud AM
La amplitud de la portadora es modulada por f(t).
Forma de onda:
Modulación CW

## Slide 11
Modulación en frecuencia FM
La frecuencia de la portadora es modulada por f(t).
Forma de onda:
Modulación CW

## Slide 12
Modulación en fase PM
La fase de la portadora es modulada por f(t).
Forma de onda:
Modulación CW

## Slide 13
Modulación CW

## Slide 14
Modulación lineal o en Amplitud
Notes: 14

## Slide 15
Modulación AM
Esta técnica de modulación fue la 1ra en desarrollarse a inicios del siglo XX. En ella la amplitud A(t) de la portadora varía linealmente con la señal mensaje f(t):
Notes: 15

## Slide 16
Modulación AM
Clasificación:
  AM de Doble Banda Lateral:
    DSB con portadora suprimida: DSB-SC o DBL-SP
    AM con portadora presente: DSB o DSB-LC
  AM de Banda Lateral:
    Banda Lateral Única: SSB-SC o BLU
    Banda Lateral con portadora: SSB o SSB-LC
  AM de Banda Vestigial:
    Banda Vestigial sin portadora: VSB-SC
    Banda Lateral Residual: VSB o VSB-LC o BLR
Notes: 16

## Slide 17
Modulación DSB-SC
Generación DSB-SC:
Notes: 17

## Slide 18
Modulación DSB-SC
Espectro DSB-SC:
Notes: 18

## Slide 19
Modulación DSB-SC
Parámetros DSB-SC:
Ancho de banda: Btx = 2fm Hz
Notes: 19

## Slide 20
Modulación DSB-SC
Potencia de Tx:
Parámetros DSB-SC:
Notes: 20

## Slide 21
Modulación DSB-SC
En las frecuencias positivas la porción del espectro a la derecha de ωc se le conoce como la banda lateral superior USB (BLS) y la porción a la izquierda es la banda lateral inferior LSB (BLI).
Parámetros DSB-SC:
Notes: 21

## Slide 22
Modulación DSB-SC
Este tipo de modulación por amplitud se llamada portadora suprimida pues en el espectro de la señal modulada no aparece el espectro de la señal portadora.
Parámetros DSB-SC:
Notes: 22

## Slide 23
Modulación DSB-SC
También se denomina doble banda lateral pues se puede apreciar las dos porciones del espectro de la señal original en la zona de las frecuencias positivas.
Parámetros DSB-SC:
Notes: 23

## Slide 24
Modulación DSB-SC
Patrón XY:
Notes: 24

## Slide 26
Detección síncrona
Modulación DSB-SC
Señal de predetección:

## Slide 27
Señal de predetección:
Detección síncrona
Modulación DSB-SC

## Slide 28
La ganancia del FPB compensa las pérdidas en el canal o la potencia de las portadoras locales en el Tx y Rx.
La atenuación no produce pérdida de información.
Modulación DSB-SC

## Slide 29
Salida demodulada:
Detección síncrona
Modulación DSB-SC

## Slide 30
En la demodulación es difícil conseguir localmente cos(ωct), una de las formas es utilizando portadora piloto o mediante un lazo de sincronización de fase cerrada o PLL.
Detección síncrona
Modulación DSB-SC

## Slide 31
Un error de fase θ0 o una desviación en frecuencia Δω con respecto a la frecuencia de portadora ωc del transmisor genera problemas en la demodulación.
Detección síncrona
Modulación DSB-SC

## Slide 32
Lo más apropiado es tener el transmisor y receptor en fase y en la misma frecuencia de portadora. Cuando se alcanza esta condición se tiene detección síncrona o coherente.
Detección síncrona
Modulación DSB-SC

## Slide 33
Además si en el receptor se tiene un solo detector de este tipo, el receptor de denomina homodino.
Detección síncrona
Modulación DSB-SC

## Slide 34
Modulación DSB-SC
Problema:
Otro ejemplo de señal modulada en DSB-SC:
Notes: 34

## Slide 35
Modulación AM-DSB-LC
Generación DSB:
Notes: 35

## Slide 36
Modulación AM-DSB-LC
Generación DSB 1:
Notes: 36

## Slide 37
Modulación AM-DSB
Generación DSB 1:
Notes: 37

## Slide 38
Modulación AM-DSB
Generación DSB 2:
Notes: 38

## Slide 39
Modulación DSB
Espectro AM:
Notes: 39

## Slide 40
Modulación DSB
La inclusión de la portadora en la señal modulada implica que las frecuencias de la señal mensaje cercanas a ω=0 pueden sufrir una ligera alteración al ser demoduladas.
Notes: 40

## Slide 41
Modulación DSB
Sin embargo, en muchos casos dichas frecuencias no son utilizadas (como la voz) y por lo tanto no representan un error importante en la señal mensaje.
Notes: 41

## Slide 42
Modulación DSB
Debido a que esta forma de modulación es utilizada por las emisoras comerciales se le denomina Amplitud Modulada (AM).
Notes: 42

## Slide 43
Índice de modulación
Modulación DSB
Se define el grado de modulación de la portadora como:

## Slide 44
Detección de envolvente
Modulación DSB
La ventaja de AM sobre DSB-SC radica en la posibilidad de usar un esquema muy simple conocido como detección de envolvente (no coherente) que no requiere de referencia de reloj.

## Slide 45
Detección de envolvente
Modulación DSB
La condición para utilizar detección de envolvente (no coherente) para demodular cualquier versión de AM:
im  1

## Slide 46
Detección de envolvente
Modulación DSB
Si im>1 se dice que la señal está sobremodulada. En este caso no se puede demodular utilizando detección por envolvente, sólo queda utilizar detección síncrona (coherente).

## Slide 47
Detección de envolvente
Modulación DSB
En la 1ra versión de AM si A es suficientemente grande, entonces la envolvente [A+f(t)] será proporcional a f(t) y la demodulación consiste sólo en detectar dicha envolvente. Si A no es un valor grande, la envolvente no es proporcional a f(t).

## Slide 48
Detección de envolvente

## Slide 49
Detección de envolvente
Modulación DSB

## Slide 50
Para evitar el rizado excesivo y la falla de seguimiento se debe cumplir:
Detección de envolvente
Modulación DSB

## Slide 51
Modulación de tono y patrón XY
Modulación DSB
Considerando un tono f(t) = mpcos(wmt):
El índice de modulación im = mp/A entonces:

## Slide 52
Modulación de tono y patrón XY
Modulación DSB

## Slide 53
Modulación de tono y patrón XY
Modulación DSB

## Slide 54
Modulación de tono y patrón XY
Modulación DSB

## Slide 55
Modulación de tono y patrón XY
Modulación DSB

## Slide 56
Potencia de portadora y banda laterales
Modulación DSB
La portadora libre representa un “desperdicio” de potencia, sin embargo permite que el receptor sea más sencillo.
Desarrollando la 1ra versión de la señal AM:
Entonces la potencia total Ptx es:

## Slide 57
Potencia de portadora y banda laterales
Modulación DSB
Se define la eficiencia de potencia en AM-DSB 1:
La eficiencia de potencia es la fracción de potencia total que transportan las bandas laterales.

## Slide 58
Potencia de portadora y banda laterales
Modulación DSB
Desarrollando la 2da versión de la señal AM:
Entonces la potencia total Ptx es:

## Slide 59
Potencia de portadora y banda laterales
Modulación DSB
Se define la eficiencia de potencia en AM-DSB 2:
Pregunta: Determine la máxima eficiencia en DSB para un tono en el límite de la detección por envolvente.

## Slide 60
Necesidad de obtener una AM-BLU
Modulación BLU

## Slide 61
Necesidad de obtener una AM-BLU
Modulación BLU

## Slide 62
Generación de BLU: Método de descriminación en w
Modulación BLU
1ro: Modular la señal mensaje en doble banda lateral (DSB-SC)

## Slide 63
Generación de BLU: Método de descriminación en w
Modulación BLU
2do: Pasar por un filtro H(ω) ideal cuya frecuencia de corte menor (o mayor) sea ωc y su ancho de banda mayor a la señal mensaje.

## Slide 64
Generación de BLU: Método de descriminación en w
Modulación BLU
3ro: Se obtiene una BLU con sólo la banda superior USB o inferior LSB y su imagen negativa.

## Slide 65
Generación de BLU: Método de descriminación en w
Modulación BLU

## Slide 66
Generación de BLU: Método desplazamiento de fase
Modulación BLU
USB
LSB

## Slide 67
Generación de BLU: Método desplazamiento de fase
Modulación BLU

## Slide 68
Modulación BLU
En el dominio del tiempo, F+(ω) y F-(ω) están dadas por sus inversas:
Generación de BLU: Método desplazamiento de fase

## Slide 69
Modulación BLU
Por comparación directa se obtiene:
Generación de BLU: Método desplazamiento de fase
- 90°
f(t)

## Slide 70
Modulación BLU
La Transformada de Hilbert es una operación matemática que produce un desfase de -90º de cada componente de frecuencia de f(t):
Generación de BLU: Método desplazamiento de fase

## Slide 71
Modulación BLU

## Slide 72
Modulación BLU

## Slide 73
Modulación BLU

## Slide 74
Modulación BLU

## Slide 75
Modulación BLU
Generación de BLU: Método desplazamiento de fase

## Slide 76
USB
LSB
Modulación BLU

## Slide 77
Prof. Juan Huapaya
Modulación BLU

## Slide 78
Prof. Juan Huapaya
Modulación BLU

## Slide 79
Prof. Juan Huapaya
Modulación BLU

## Slide 80
Modulación BLU

## Slide 81: Modulación AM-SSB-SC (BLU)
Aplicación en sistemas de microondas:

## Slide 82: Modulación AM-SSB-SC (BLU)

## Slide 83: Modulación AM-SSB-SC (BLU)

## Slide 84: Modulación AM-SSB-SC (BLU)

## Slide 85: Modulación AM-SSB-SC (BLU)

## Slide 86: Modulación AM-SSB-SC (BLU)

## Slide 87: Modulación AM-SSB-SC (BLU)

## Slide 88
1) Sistema de Tx-Rx:
Es una técnica AM de banda lateral con portadora.
Modulación AM-SSB

## Slide 89
Modulación AM-SSB

## Slide 90
Modulación AM-SSB

## Slide 91
Patrones XY:
Modulación AM-SSB

## Slide 92
Patrones XY:
Modulación AM-SSB

## Slide 93
Modulación BLU
Detección síncrona:

## Slide 94
Modulación AM-SSB
Detección por envolvente:

## Slide 95
Modulación AM-SSB
Detección por envolvente:

## Slide 96
1) Características:
Se denomina también banda lateral residual BLR.
Tiene las ventajas de BLU y DSB y elimina sus desventajas.
- Prácticamente, requiere el mismo ancho de banda que la SSB y se puede obtener a partir de señales DSB con filtros pasabanda más simples de corte gradual.
- Si la portadora es de alta potencia, VSB se puede demodular mediante un simple detector de envolvente.
Modulación AM-VSB

## Slide 97
1) Sistema de Tx-Rx:
Es una técnica AM de banda lateral vestigial o residual sin portadora.
Modulación AM-VSB-SC

## Slide 98
Modulación AM-VSB-SC

## Slide 99
2) Forma de operación
Modulación AM-VSB-SC

## Slide 100
2) Forma de operación
Modulación AM-VSB-SC

## Slide 101
Obs:
Nota: En la práctica la AM se considera SSB o BLU para valores de   10 %
Modulación AM-VSB-SC

## Slide 102
3) Detección síncrona
Modulación AM-VSB-SC

## Slide 103
3) Detección síncrona
Modulación AM-VSB-SC

## Slide 104
3) Detección síncrona
Modulación AM-VSB-SC

## Slide 105
3) Detección síncrona
Modulación AM-VSB-SC

## Slide 106
3) Detección síncrona
Modulación AM-VSB-SC

## Slide 107
4) Características
No se requiere el corte ‘ideal’ de banda lateral, suficiente un filtro pasabanda real.
Se exige sincronización en fase y en frecuencia. Si en el Rx hay un error de fase :
Patrón XY:
Modulación AM-VSB-SC

## Slide 108
1) Sistema de Tx-Rx:
Es una técnica AM de banda vestigial con portadora.
Modulación AM-VSB

## Slide 109
Modulación AM-VSB

## Slide 110
Modulación AM-VSB

## Slide 111
Prof. Juan Huapaya
Aplicación:
En los sistemas de difusión de TV, las señales de video se transmiten mediante banda laterales residuales, lo que reduce el ancho de banda de 8 MHz a 4.5 MHz aprox.
Modulación AM-VSB

## Slide 112
Prof. Juan Huapaya
En la figura se muestra que la caída gradual del filtro VSB no se sitúa sobre la portadora sino 1 MHz por debajo de ella y el en receptor se completa la característica de banda lateral residual.
Modulación AM-VSB

## Slide 113
Prof. Juan Huapaya
Observe que también la información de color y audio están centradas en otras frecuencias denominadas sub portadoras obteniéndose en realidad una señal múltiple FDM como anticipo al concepto de multicanalización.
Modulación AM-VSB

## Slide 114
Comparación entre sistemas AM

## Slide 115
Comparación entre sistemas AM